|  | Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Część 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt informatyczny |
| l.p. | Produkt | Specyfikacja | Ilość |
| A | B | C | D |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne A | Drukarka sieciowa mono Druk monochromatyczny Skaner kolorowy Rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi Skanowanie do SMB Możliwość skanowania dwustronnego Prędkość skanowania: 200 lub więcej stron na minutę Skanowanie do formatów: pdf, jpg, tiff Miesięczne obciążenie mogące wynieść: nie mniej niż 300000 wydruków A4 z pokryciem 5% Prędkość drukowania: 95 lub więcej stron A4 na minutę Obsługiwana rozdzielczość drukowania: 1200x1200 dpi lub więcej Pojemność podajników: minimalnie 3600 arkuszy A4 80g/m2 Obsługa formatów: A4, A3, SRA3 Druk dwustronny Obsługa gramatury papieru 250 g/m2 przy druku jednostronnym Obsługa gramatury papieru A4 200g/m2 w opcji druku dwustronnego(duplex) Finiszer: zszywający 100 arkuszy A4 80 g/m2, sortujący egzemplarze, pojemność 3000 arkuszy A4 80 g/m2 lub więcej Obsługa sieci: IPv4, IPv6 Pamięć - minimum 2GB, dysk twardy - minimum 160GB Przewidywana żywotność urządzenia: minimalnie 5000000 wydruków A4 Transport urządzenia do siedziby zamawiającego, instalacja, uruchomienie oraz zainicjowanie urządzenia w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników dotyczącego eksploatacji urządzenia. Maksymalne wymagania wielkości miejsca pracy urządzenia wraz z finisherem uwzględniając użytkowanie oraz serwisowanie: 220 cm wysokości, 360 cm długości, 200cm szerokości. Komplet materiałów eksploatacyjnych umożliwiających uzyskanie 300000 wydruków A4 przy standardowym pokryciu 5% strony oraz zszycie 15000 egzemplarzy. Gwarancja min. 12 miesiące | 1 |

|  | Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - część 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt informatyczny |
| l.p. | Produkt | Specyfikacja | Ilość |
| A | B | C | D |
| 1 | Notebook A | Ekran Matryca LED, 15,6”, rozdzielczość HD 1366x768, Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora | 20 |
|  |  | Procesor taktowany zegarem co najmniej 2 GHz lub procesor o równoważnej wydajności osiągający w teście PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 1600 punktów PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net, z której należy załączyć wydruk potwierdzający spełnienie warunku na liczbę punktów, które musi osiągnąć procesor oferowanego notebooka |  |
|  |  | Pamięć operacyjna 4 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz) Dysk twardy 500 GB, |  |
|  |  | karta graficzna, Karta sieciowa 10/100 – RJ 45 |  |
|  |  | Porty/złącza 1xUSB 3.0, 1xUSB2.0, złącze słuchawek, złącze mikrofonu , HDMI, RJ-45, czytnik kart multimedialnych, WiFi Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie b/g/n/ac, |  |
|  |  | Wielodotykowy touchpad |  |
|  |  | Zasilacz 230V, 50-60Hz z kablem zasilającym |  |
|  |  | Waga poniżej 2kg (z baterią) |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 2 | Notebook B | Ekran Matryca IPS, 15,6”, rozdzielczość HD 1920x1080 Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora | 15 |
|  |  | Procesor taktowany zegarem co najmniej 2,4 GHz lub procesor o równoważnej wydajności osiągający w teście PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 4300 punktów PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net, z której należy załączyć wydruk potwierdzający spełnienie warunku na liczbę punktów, które musi osiągnąć procesor oferowanego notebooka |  |
|  |  | Pamięć operacyjna 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz) Dysk twardy 500 GB, |  |
|  |  | karta graficzna, Karta sieciowa 10/100/1000 – RJ 45 |  |
|  |  | Porty/złącza 4xUSB 3.0, złącze słuchawek, złącze mikrofonu , VGA, Mini DP, RJ-45, czytnik kart multimedialnych, WiFi Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie b/g/n/ac, |  |
|  |  | System operacyjny Microsoft Windows 7 Pro PL lub równoważny, Wielodotykowy touchpad |  |
|  |  | Zasilacz 230V, 50-60Hz z kablem zasilającym |  |
|  |  | Waga poniżej 2,4 kg (z baterią) |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 3 | Notebook C | Ekran Matryca TFT IPS, 14”, rozdzielczość HD 1920x1080 Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora | 2 |
|  |  | Procesor taktowany zegarem co najmniej 2,5 GHz lub procesor o równoważnej wydajności osiągający w teście PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 4700 punktów PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net, z której należy załączyć wydruk potwierdzający spełnienie warunku na liczbę punktów, które musi osiągnąć procesor oferowanego notebooka |  |
|  |  | Pamięć operacyjna 8 GB (LPDDR3, 1866 MHz) Dysk twardy 256 GB SSD, |  |
|  |  | karta graficzna |  |
|  |  | Porty/złącza 2xUSB 3.0, złącze słuchawek, złącze mikrofonu , HDMI, Thunderbolt 3, WiFi Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie a/b/g/n/ac, Modem 4G (LTE) |  |
|  |  | System operacyjny Microsoft Windows 7 Pro PL 64 bit lub równoważny, Wielodotykowy touchpad |  |
|  |  | Zasilacz 230V, 50-60Hz z kablem zasilającym |  |
|  |  | Waga poniżej 1,2 kg (z baterią) |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 4 | Monitor | Przekątna: 27 cali, | 4 |
|  |  | Rozdzielczość: 1920 x 1080 piksele Podświetlenie: LED |  |
|  |  | Kontrast: nie mniej niż 2000000 :1 Typ matrycy TFT VA |  |
|  |  | Rozmiar plamki 0,311 |  |
|  |  | Jasność minimalna: 300cd /m2 Czas reakcji: 4ms |  |
|  |  | Złącze: DVI-D (z HDCP), 15-stykowe D-Sub, HDMI |  |
|  |  | Wbudowane głośniki |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 5 | Projektor | Jasność sięgająca 1000 ANSI lumenów przy kontraście 30 000:1 | 4 |
|  |  | Źródło światła LED, wytrzymujące 30 000 godzin pracy |  |
|  |  | Obraz panoramiczny o przekątnej do 2,7 m (107”) i |  |
|  |  | Rozdzielczość HD |  |
|  |  | Obsługa obrazu 3D w technologii DLP® Link™, odtwarzanie filmów w formacie BluRay 3D i technologia konwersji obrazu 2D na 3D |  |
|  |  | Wbudowana przeglądarka dokumentów Microsoft Office® i Adobe™ PDF |  |
|  |  | Odtwarzacz multimedialny do przeglądania zdjęć i odtwarzania filmów oraz plików dźwiękowych |  |
|  |  | Intuicyjny pilot w postaci aplikacji na telefony komórkowe* (Android/iOS) |  |
|  |  | Bezprzewodowa projekcja plików wideo, zdjęć i witryn internetowych dzięki bezprzewodowej łączności z siecią LAN |  |
|  |  | Transmisja strumieniowa dźwięku i wideo z kompatybilnych urządzeń mobilnych z funkcją MHL |  |
|  |  | 4 GB pamięci wewnętrznej na dane (pamięć dostępna dla użytkownika: 2 GB) oraz możliwość podłączania nośników USB |  |
|  |  | Głośniki stereo z przestrzennym dźwiękiem |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 6 | Urządzenie wielofunkcyjne B | Drukarka sieciowa mono | 4 |
|  |  | Kopiarka – minimalnie 37 stron na minutę A4 Skanowanie do plików w formacie: |  |
|  |  | PDF |  |
|  |  | JPEG TIFF XPS PDF/A |  |
|  |  | Opcja dwustronnego wydruku Ilość podajników w standardzie: 2 Obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły |  |
|  |  | Koperta 10 |  |
|  |  | Koperta 7 3/4 |  |
|  |  | Koperta 9 |  |
|  |  | A4 |  |
|  |  | A5 |  |
|  |  | Koperta DL |  |
|  |  | Executive |  |
|  |  | Folio |  |
|  |  | JIS-B5 |  |
|  |  | Odporność na maksymalną obciążalność 100000 kopii miesięcznie Dysk twardy minimalnie 320GB |  |
|  |  | Pamięć 512MB |  |
|  |  | Rozdzielczość drukowania 1200 x 1200dpi Gniazdo RJ45 |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 7 | Stacja videokonferencji | Skład zestawu | 1 |
|  |  | Wideoterminal |  |
|  |  | Kamera |  |
|  |  | Mikrofon konferencyjny |  |
|  |  | Pilot zdalnego sterowania |  |
|  |  | Akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu (przewody połączeniowe, licencje, etc.) |  |
|  |  | Specyfikacja elementów zestawu |  |
|  |  | Kamera |  |
|  |  | Zoom optyczny 4x |  |
|  |  | Pole widzenia w poziomie powyżej 65 stopni; możliwość zwiększenia do 85 stopni |  |
|  |  | Zakres ruchu w poziomie powyżej 180 stopni |  |
|  |  | Zakres ruchu w pionie powyżej 40 stopni |  |
|  |  | Rozdzielczość wideo FullHD 1920 x 1080 pikseli |  |
|  |  | Odświeżanie 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości 720p i 1080p |  |
|  |  | W pełni automatyczne, bezobsługowe namierzanie i kadrowanie osób mówiących |  |
|  |  | Automatyczna regulacja bieli |  |
|  |  | Automatyczna regulacja ostrości |  |
|  |  | Kompensacja tylnego oświetlenia |  |
|  |  | Mikrofon konferencyjny |  |
|  |  | Dookólny mikrofon konferencyjny obsługujący pasmo 22kHz |  |
|  |  | Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą pilota |  |
|  |  | Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą przycisku na mikrofonie |  |
|  |  | Możliwość łączenia mikrofonów w łańcuch |  |
|  |  | Specyfikacja wideoterminala |  |
|  |  | Protokoły i standardy wideo |  |
|  |  | H.261 |  |
|  |  | H.263 |  |
|  |  | H.264 AVC |  |
|  |  | H.264 SVC |  |
|  |  | RTV |  |
|  |  | RDP |  |
|  |  | Rozdzielczość wideo strumienia głównego |  |
|  |  | Obsługa połączeń w jakości 720p30 w paśmie poniżej 800 kbps |  |
|  |  | Obsługa połączeń w jakości 720p60 w paśmie poniżej 1,2 Mbps |  |
|  |  | SD, CIF, QCIF |  |
|  |  | Możliwość wyboru natywnych proporcji wyświetlania 4:3 lub 16:9 |  |
|  |  | Możliwość licencyjnej rozbudowy urządzenia do obsługi jakości 1080p60 |  |
|  |  | Przesyłanie treści |  |
|  |  | Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem H.239 |  |
|  |  | Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem BFCP |  |
|  |  | Obsługiwane rozdzielczości: 720p, XGA, SVGA, VGA |  |
|  |  | Nadawanie prezentacji z komputera podłączonego przez sieć IP |  |
|  |  | Możliwość licencyjnej rozbudowy urządzenia do obsługi drugiego strumienia w jakości 1080p60 |  |
|  |  | Protokoły i standardy audio |  |
|  |  | G.711, G.722, G.722.1, G.722.1c |  |
|  |  | Możliwość przesyłania dźwięku stereo o szerokości pasma 22 kHz |  |
|  |  | Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC) |  |
|  |  | Automatyczne tłumienie zakłóceń |  |
|  |  | System redukcji echa |  |
|  |  | Maskowanie błędów transmisyjnych audio |  |
|  |  | System redukcji hałasu klawiatury |  |
|  |  | Inne protokoły i funkcjonalności |  |
|  |  | H.224/H.281 – sterowanie kamerą zdalną |  |
|  |  | H.323 Annex Q – sterowanie kamerą zdalną |  |
|  |  | H.225, H.245, H.241 |  |
|  |  | H.231 przy połączeniach wielopunktowych |  |
|  |  | H.243 chair control |  |
|  |  | H.460 NAT/firewall traversal (omijanie zapory) |  |
|  |  | Możliwość integracji ze środowiskiem Microsoft Skype for Business (dodatkowa licencja) |  |
|  |  | Integracja z serwerem Microsoft Exchange |  |
|  |  | Integracja z Microsoft Active Directory |  |
|  |  | Integracja usług katalogowych przez LDAP/AD |  |
|  |  | Sieć |  |
|  |  | Port ethernet 10/100/1000 Mb/s |  |
|  |  | Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem H.323 |  |
|  |  | Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem SIP |  |
|  |  | Pasmo 3 Mb/s dla połączeń w sieci IP |  |
|  |  | Jednoczesna obsługa protokołów H.323 i SIP |  |
|  |  | Jednoczesna rejestracja terminala w gatekeeperze H.323 i serwerze SIP registrar |  |
|  |  | Obsługa protokołu NAT |  |
|  |  | Dynamiczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP |  |
|  |  | Statyczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP |  |
|  |  | Możliwość zdefiniowania zakresu portów dla pakietów RTP |  |
|  |  | Obsługa QoS |  |
|  |  | IP Precedence |  |
|  |  | DiffServ |  |
|  |  | Konfigurowalny rozmiar MTU |  |
|  |  | Sterowanie/zarządzanie |  |
|  |  | Ekranowe menu użytkownika w języku polskim |  |
|  |  | Zarządzanie urządzeniem przez WWW |  |
|  |  | Sterowanie systemem przez interfejs RS-232 API |  |
|  |  | Wejścia/wyjścia audio i wideo |  |
|  |  | Wejście wideo HD1080p dla kamery głównej |  |
|  |  | 2 x Wyjście wideo HDMI 1.3, w tym jedno z obsługą audio |  |
|  |  | Wejście audio stereo |  |
|  |  | Wejście wideo HDMI 1.3 z obsługą audio |  |
|  |  | Wejście wideo VGA |  |
|  |  | Możliwość podłączenia 2 mikrofonów systemowych stereo |  |
|  |  | Zabezpieczenia |  |
|  |  | Secure Web - https |  |
|  |  | Secure Telnet |  |
|  |  | Tryb chronionego dostępu |  |
|  |  | Wsparcie dla SHA-1, SHA-256 |  |
|  |  | Bezpieczna autentykacja hasła |  |
|  |  | Szyfrowanie połączeń w oparciu o standard AES-256 |  |
|  |  | Przejsciówka VGA-HDMI |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 8 | Punkt dostepowy WiFi | Moc wyjściowa radia: 30 dBm Antena: Wbudowana | 6 |
|  |  | Ilość gniazd kablowych RJ45: 2 szt. Standard WiFi: 300Mb/s - 802.11n |  |
|  |  | Standard przewodowy: 802.3ab 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |  |
|  |  | Pasmo: 5 GHz, 2,4 GHz Tryb pracy: AP |  |
|  |  | Funkcje: VLAN, QoS, Izolacja ruchu ''gości'', WMM, Do 200 jednoczesnych połączeń |  |
|  |  | Zarządzanie: Oprogramowanie |  |
|  |  | Zabezpieczenia: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i |  |
|  |  | Zasilanie: Passive Power over Ethernet (12-24V), 24V, 0.5A PoE Adapter Included 802.3af, Pobór mocy: nie więcej niż 13 watów, Waga: max 300 g |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 9 | Kamera do symulacji | Typ matrycy CMOS Exmor R (BSI) | 4 |
|  |  | Rozmiar matrycy [cal] 1/5.8 |  |
|  |  | Rozdzielczość efektywna [mln. punktów] 2.29 |  |
|  |  | Stabilizator obrazu Optyczny , SteadyShot |  |
|  |  | Obiektyw Carl Zeiss |  |
|  |  | Zbliżenie optyczne x30 |  |
|  |  | Zbliżenie cyfrowe x350 |  |
|  |  | Przesłona f/1.8 - f/4.0 |  |
|  |  | Ogniskowa [mm] 1.9 - 57.0 |  |
|  |  | Ogniskowa minimalna 35mm [mm] 26.8 |  |
|  |  | Ogniskowa maksymalna 35mm [mm] 804 |  |
|  |  | Nośnik danych: Karta Memory Stick Micro , Karta microSD , Karta microSDHC , Karta microSDXC |  |
|  |  | Format HD Full HD 1080p |  |
|  |  | Format zapisu (film) AVCHD 2.0: MPEG4-AVC/H.264 , MPEG-4 AVC/H.264 , XAVC S (MPEG-4 AVC/H.264) |  |
|  |  | Rozdzielczość (film) AVCHD: 1920 x 1080/50p, 25p, 50i (FX, FH) 1440 x 1080/50i (HQ, LP) MP4: 1280 x 720/25p, XAVC S HD 1920 x 1080/50p, 25p |  |
|  |  | Format zapisu (zdjęcia) DCF 2.0 , Exif 2.3 , JPEG , MPF Baseline |  |
|  |  | Rozdzielczość (zdjęcia) Rozmiar fotografii (Tryb fotografii) L: 9,2 megapiksela, 16:9 (4032 x 2272) 6,9 megapiksela, 4:3 (3024 x 2272) S: 2,1 megapiksela, 16:9 (1920 x 1080) 0,3 megapiksela, 4:3 (640 x 480) Rozmiar fotografii (Tryb filmu) L: 9,2 megapiksela, 16:9 (4032 x 2272) S: 2,1 megapiksela, 16:9 (1920 x 1080) Rozmiar fotografii (Rejestracja fotografii) 2,1 megapiksela, 16:9 (1920 x 1080) Rozmiar fotografii (Tryb DUAL REC) 2,1 megapiksela, 16:9 (1920 x 1080), 9,2 megapiksela, 16:9 (4032 x 2272) |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

System operacyjny do wyposażenia komputerów – warunki równoważności dla systemu Windows 7 Professional

MS Windows 7 Professional SP1 64 bit PL lub równoważny spełniający następujące warunki:

- system 64 bitowy (z dostępną wersją 32-bitową), system operacyjny powinien być zainstalowany na komputerze wraz z oprogramowaniem oraz sterownikami urządzeń i składników wyposażenia komputera; gotowy do użytkowania; wszystkie niezbędne poprawki zalecane przez producenta systemu operacyjnego powinny być zainstalowane.

- musi pozwalać na instalację oprogramowania użytkowanego na komputerach Zamawiającego w tym:

  - MS Office 2003, 2007, 2010, 2013, w wersjach standard oraz pro (w tym MS Access),

  - OpenOffice,

- musi w pełni współpracować ze środowiskiem Active Directory MS Windows Server 2003/2012.

- licencja musi:

  - być nieograniczona w czasie,

  - pozwalać na instalację zarówno 64- jak i 32-bitowej wersji systemu,

  - pozwalać na użytkowanie komercyjne,

  - pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy,

- musi mieć możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego i automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego.

- darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- deklarowany przez producenta systemu termin wsparcia systemu, co najmniej do końca roku 2019.

- na stronie WWW producenta komputera powinny być dostępne aktualne wersje kompletu sterowników do urządzeń i składników stanowiących wyposażenie dostarczanego komputera dla dostarczonego systemu operacyjnego.

- musi mieć możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień, zabezpieczony hasłem dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- musi mieć zintegrowaną zaporę sieciową oraz zintegrowaną z systemem konsolę do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

- musi być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim.

- musi posiadać wbudowane co najmniej następujące elementy zlokalizowane w języku polskim: menu, system pomocy, komunikaty systemowe.

- zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

- zintegrowane oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup), automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; możliwość przywracania plików systemowych.

- zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego.

- musi być w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem.

- musi zapewniać wsparcie dla użytkowanych u Zamawiającego oraz większości powszechnie używanych urządzeń i standardów dotyczących drukarek, skanerów, urządzeń sieciowych, USB, e-Sata, FireWare, Bluetooth, urządzeń Plug & Play, WiFi.

- nie może ograniczać możliwości instalacji w przyszłości nowego powszechnie dostępnego sprzętu (sterowniki) oraz oprogramowania.

|  | Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - część 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt informatyczny |
| l.p. | Produkt | Specyfikacja | Ilość |
| A | B | C | D |
| 1 | Filtr personalizujący | Kolor czarny | 240 |
|  |  | Powierzchnia dwustronna, przynajmniej jedna strona matowa |  |
|  |  | Rodzaj fitra bezramowy |  |
|  |  | Możliwość kilkukrotnego, łatwego montażu/demontażu |  |
|  |  | Wysokość [mm] 194 |  |
|  |  | Szerokość [mm] 345 |  |
|  |  | Dedykowana przekątna ekranu [cal] 15,6 |  |
|  |  | Format ekranu 16:9 |  |
|  |  | Zakres widoczności nie większy niż 30 stopni w każdą stronę. |  |
|  |  | Gwarancja min. 12 miesiące |  |
| 2 | Konwerter HDMI-VGA | Urządzenie konwertujące sygnał HDMI na VGA+SPDIF lub na YPbPr+SPDIF Obsługiwane rozdzielczości do 1600 x 1200 pikseli (UXGA) Separacja sygnału audio Chinch oraz Toslink(ODT) | 2 |
|  |  | Gwarancja min. 12 miesiące |  |
| 3 | Napęd USB | Funkcja napędu optycznego: odczyt + zapis, | 4 |
|  |  | Technologia optyczna (odczyt): CD/DVD, |  |
|  |  | Technologia optyczna (zapis): CD/DVD, |  |
|  |  | Maksymalna pojemność nagrywanego nośnika: 8,5 GB, |  |
|  |  | Czas dostępu (CD): 140 ms, |  |
|  |  | Czas dostępu (DVD): 160 ms, |  |
|  |  | Pojemność bufora: 1 MB, |  |
|  |  | Interfejs: USB 2.0, |  |
|  |  | Odczytywane formaty dysków (CD): CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM/XA, Audio CD, Video CD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-TEXT, Multi-session, |  |
|  |  | Odczytywane formaty dysków (DVD): DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW, DVD-RAM, DVD-ROM, |  |
|  |  | Szybkość odczytu CD-ROM: 24x, |  |
|  |  | Szybkość zapisu CD-R: 24x, |  |
|  |  | Szybkość zapisu CD-RW: 16x, |  |
|  |  | Szybkość odczytu DVD-ROM: 8x, |  |
|  |  | Gwarancja min. 12 miesiące |  |
| 4 | Mysz USB A | Interfejs USB | 10 |
|  |  | Typ bezprzewodowa Kolor czarny |  |
|  |  | Ilość klawiszy: 3 |  |
|  |  | dodatkowe: kółko przewijania (scroll wheel) Typ sensora: optyczny |  |
|  |  | Rozdzielczość: 1000dpi Zasięg: 10m |  |
|  |  | Gwarancja min. 12 miesiące |  |
| 5 | Mysz USB B | Interfejs USB | 40 |
|  |  | Typ przewodowa Kolor czarny |  |
|  |  | Ilość klawiszy: 3 |  |
|  |  | dodatkowe: kółko przewijania (scroll wheel) Typ sensora: optyczny, brak dodatkowych klawiszy |  |
|  |  | Rozdzielczość: 800dpi Długość przewodu 1,8 m |  |
|  |  | Gwarancja min. 12 miesiące |  |
| 6 | Dysk przenośny A | Rodzaj dysku HDD zewnętrzny | 10 |
|  |  | Pojemność 1000 GB |  |
|  |  | Format 2.5" |  |
|  |  | Interfejs USB 3.0 |  |
|  |  | Wysokość 11,5 mm |  |
|  |  | Szerokość 78 mm |  |
|  |  | Głebokość 115 mm |  |
|  |  | Waga 152 g |  |
|  |  | Kabel USB |  |
|  |  | Gwarancja min. 12 miesiące |  |
| 7 | Dysk przenośny B | Rodzaj pamięci SDHC | 20 |
|  |  | Pojemność 32 GB |  |
|  |  | Klasa prędkości Class 10 |  |
|  |  | Prędkość odczytu 45 MB/s |  |
|  |  | Szerokość 24 mm |  |
|  |  | Wysokość 32 mm |  |
|  |  | Grubość 2,1 mm |  |
|  |  | Waga 2 g |  |
|  |  | Gwarancja min. 12 miesiące |  |
| 8 | Uchwyt do projektorów multimedialnych | Montaż sufitowy | 5 |
|  |  | kompatybilność z projektorami BENQ LG NEC TOSHIBA |  |
|  |  | Regulacja długości ramienia 1000-1600mm |  |
|  |  | Wewnętrzy system prowadzenia przewodów |  |
|  |  | Kąt regulacji pionowej +/-15 stopni |  |
|  |  | Kąt regulacji poziomej 360 stopni |  |
|  |  | Regulacja rozstawienia otworów montażowych projektora |  |
|  |  | kolor biały |  |
|  |  | Nośność 15kg |  |
|  |  | Gwarancja min. 12 miesiące |  |
| 9 | Przewód sygnału video | złącza 15PIN D-SUB VGA | 5 |
|  |  | długość 15m |  |
|  |  | filtry ferrytowe na obu końcach przewodu |  |
|  |  | kompatybilny ze standardami VGA SVGA XGA SXGA QXGA WXGA WSXGA WUXGA WQXGA CGA NTSC |  |
|  |  | Obsługa rozdzielczości do 2048 x1536 |  |
|  |  | Powłoka zabezpieczająca przed uszkodzeniami |  |
|  |  | Gwarancja min. 12 miesiące |  |
| 10 | Czytnik kart pamięci | Interface USB 3.0 | 5 |
|  |  | Obsługiwane karty: SD, micro SD, CF, micro SDXC, RS MMC/MMC Mobile, M2, mini SD/mini SDHC, MMC-micro, MS-Duo, MS-Duo Pro |  |
|  |  | Prędkość transmisji danych 5Gb/s |  |
|  |  | Gwarancja min. 12 miesiące |  |
| 11 | Zestaw głośnikowy A | Moc głośników RMS min. 2x10W | 5 |
|  |  | Zakres częstotliwości 120Hz-20kHz |  |
|  |  | Typ zestawu 2+0 |  |
|  |  | Obudowa MDF |  |
|  |  | Kolor czarny |  |
|  |  | Regulacja głośności |  |
|  |  | Zasilanie sieciowe 230V |  |
|  |  | Gwarancja min. 12 miesiące |  |
| 12 | Zestaw głośnikowy B | Zakres częstotliwości 60Hz-20kHz | 1 |
|  |  | Typ zestawu 2+1 |  |
|  |  | Moc głośników satelitarnych RMS min. 2x11W |  |
|  |  | Moc głośnika subwoofer RMS min. 24W |  |
|  |  | Kolor czarny |  |
|  |  | Regulacja głośności |  |
|  |  | Regulacja niskich tonów |  |
|  |  | Wyjście słuchawkowe stero 2,5mm |  |
|  |  | Obudowa MDF |  |
|  |  | Zasilanie sieciowe 230V |  |
|  |  | Gwarancja min. 12 miesiące |  |
| 13 | Modem LTE | Rodzaj: Modem LTE Zewnętrzny Przeznaczenie: 3G, 4G Interfejs: USB 2.0 Złącza zewnętrzne: Antenowe, Slot na karty microSD Prędkość transmisji danych: 150 Mbps (pobieranie), 50 Mbps (wysyłanie) Protokoły: EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE kategorii 4, UMTS Tryby pracy: stick modem, CDC, HiLink | 1 |
|  |  | Gwarancja min. 12 miesiące |  |
| 14 | Przełącznik KVM DVI | Ilość portów wejściowych DVI, USB, Audio: 4 | 1 |
|  |  | Ilość portów wyjściowych DVI, USB, Audio: 1 |  |
|  |  | Złącze dodatkowe USB 2.0: 2 |  |
|  |  | Maksymalna rozdzielczość video: 1920 x 1200 |  |
|  |  | Maksymalna odległość przesyłu sygnału: 5 m |  |
|  |  | Rodzaj obudowy: desktop |  |
|  |  | Sposób wyboru portu: przyciski, HotKey |  |
|  |  | Standardowy czas skanowania portów: 5 s |  |
|  |  | Pełna zgodność ze specyfikacją DVI-Digital i DVI-analog |  |
|  |  | Obsługa systemów Microsoft oraz Mac |  |
|  |  | Niezależne przełączanie portów KVM i USB dla dodatkowych urządzeń oraz dla sygnałów audio |  |
|  |  | Możliwość wyłączenia buzzera poprzez skrót klawiaturowy |  |
|  |  | Gwarancja min. 12 miesiące |  |