Instrukcja utrzymania paneli ściennych i podłóg z płyt marmurowych w budynku Szkoły KSSiP.

Panele ścienne.

1x w tygodniu odkurzanie na sucho a następnie przecieranie preparatem niepozostawiającym smug, odpowiednim dla drewna.

Podłogi z kamienia naturalnego

W dni robocze

- Odkurzanie podłóg na sucho.

- Pielęgnacja- mycie posadzek kamiennych, zmywanie ich wodą z dodatkiem detergentu oraz ewentualne usuwanie plam przy użyciu specjalnych preparatów odpowiednich do kamienia naturalnego (ścierka z mikrofibry nasączona niewielką ilością wody i delikatnego środka przeznaczonego do mycia marmuru, który posiada neutralne pH).

- Pielęgnacja - mycie posadzek kamiennych, zmywanie ich do momentu usunięcia wszelkich resztek użytych detergentów.

- Po usunięciu plamy i zmyciu podłogi polerujemy powierzchnię czystą suchą ścierką, aby osuszyć podłogę i przywrócić jej blask.

- Ewentualne plamy delikatnie usuwamy przesuwając ścierką po powierzchni w ruchu pionowym - uwaga nie należy pocierać powierzchni niczym szorstkim oraz preparatami nieodpowiednimi do posadzek wykonanych z kamienia naturalnego.

Uwaga nie stosować:

Wszystkich środków z pH kwaśnym lub zasadowym (np. ocet).

Ostrych ścierek i drucianych myjek.

Urządzeń, które mogą porysować powierzchnię.